Московский Государственный Технологический Университет “СТАНКИН”

Расчет эллиптического кулачка с горизонтальным толкателем

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Выполнили: студенты гр. М-4-12          Ольшанский Д.А.

Заруднев А.С.

Вводная часть.......................................................................................................1

Кинематический анализ кулачковых механизмов................................................2

Рассчет эллиптического кулачка c коромыслом...................................................4

Рассчет эллиптического кулачка с горизонтальным толкателем.........................5

Вводная часть.

Определение: Кулачковые механизмы содержат: стойку, кулачок, ролик, толкатель (поступ./вращат.(коромыслового) типа).

Кулачковые механизмы используются в машинах для преобразования вращательного движения вала в любое другое спроектированное в конструциях машин.

Преимущества: простота конструкции

простота синтеза

возможность получения любой траектории

Недостатки: сложность изготовления кулачка

наличие высших кинематических пар

постепенная потеря точности из-за износа поверхности

Для сохранения контакта толкателя (коромысла) с поверхностью кулачка применяются два вида замыкания:  силовое(пружина и т.д.)

геометрическое(канавки в кулачке и т.д.)

Отличие кулачковых и других типов механизмов от шарнирно-рычажных состоит в особенности реализуемых кинематических связях.

Для шарнирно-рычажных механизмов должно выполнятся равенство координатб скоростей и ускорений геометрических точек пространств переменных Лагранжа  смежных звеньев, соответсвующих центру соединяющих их шарниров. Фактически в этих точках находится тело третьего элемента механизма оси  шарнира. Для кулачковых механизмов с толкателем (коромыслом) кинематические связи сводятся к условию сохранения контакта и совпадения направления  касательной к поверхности кулачка в этой точке контакта с направлением коромысла. Основные трудности связаны с тем, что в процессе движения изменяются частицы, вступающие в контакт. Их начальные координаты надо определять для каждого момента времени из системы уравнений, которая включает, кроме указанных выше условий, уравнение контура кулачка.

Кинематический анализ кулачковых механизмов следующего типа:

Уравнение контура кулачка в глобальной системе отсчета наблюдателя будем считать известным. Пусть в начальный момент времени оно имеет вид  f(ak,bk)=0,

ak, bk-координты Лагранжа частиц на контуре кулачка.

Для кривой заданной в виде уравнения f(x, y)=0, уравнение касательной имеет вид

y’=-¦x/¦y

Учитывая геометрический смысл переменных Лагранжа и принятую ранее символику для оьбозначания  их бесконечно малых пространственных  изменений, для уравнения касательной следует записать

tgy=dbk/dak=-¦ak / ¦bk

Пусть уравнения движения частиц кулачка xi=xi(ap,t)известны. В наиболее общем случае они могут быть записаны в виде вращения относительно подвижного полюса Р, не совпадающего с центром сечения (точка С)

x=xp+(a-ap)cosDx-(b-bp)sinDx ;

y=yp+(a-ap)sinDx-(b-bp)cosDx ;

Распространим эти уравнения ина контурные частицы кулачка, для которых соответственно введем обозначения:

xk= xp+(ak-ap)cosDx-(bk-bp[)sinDx ;

yk= yp+(ak-ap)sinDx-(bk-bp)cosDx ;

Каждое из уравнений позволяет определить бесконечно малые изменения пространственных координат на контуре кулачка

dxk= ¶xk/¶ak* ¶ak+ ¶xk/¶bk* ¶bk ; dyk= ¶yk/¶ak* ¶ak+ ¶yk/¶bk* ¶bk;

Так как зависимость между приращениями переменных Лагранжа ak, bk на контуре  задана его конфигурацией в начальный момент времени, для любой частицы с координатой ak и определяемой из уравнения контура кулачка второй координатой bk

приращения эйлеровых координат на контуре с учетом уравнений, откуда                    dbk=-( ¦ak/ ¦bk)dak ,

cвязаны соотношениями

dxk= ( ¶xk / ¶ak - ¶xk / ¶bk * ¦ak / ¦bk)dak ; dyk= ( ¶yk / ¶ak - ¶yk / ¶bk * ¦ak / ¦bk)dak

Таким образом, для текущего момента времени уравнение касательной к произвольной точке контура кулачка определяется уравнением

tgy= dyk / dxk = ( ¶yk / ¶ak - ¶yk / ¶bk * ¦ak / ¦bk) / ( ¶xk / ¶ak - ¶xk / ¶bk * ¦ak / ¦bk)

Расчет эллиптического кулачка с коромыслом:

Рассмотрим частный случай, когда кулачок в форме эллипса с полуосями (m, n)

и координатами геометрического центра сечения в исходном сотоянии (ac,bc)

вращается относительно неподвижного полюса P с начальными координатами (переменными Лагранжа) (ap,bp), а коромысло совершает колебательные движения вокруг неподвижной оси, расположенной в точке с координатами(a, b).

Уравнение коромысла примем в виде прямой

y=s+k*x

Неизвестные (s, k) должны удовлетворять условиям прохождения этой прямой через неподвижную ось вращения коромысла с координатами (a, b)

s+k*a=b

и точку контакта (xk, yk) с контуром кулачка

s+k*xk=yk        .

Касательная к контуру кулачка должна совпадать с направлением прямой y=s+l*x

т.е.

( ¶yk / ¶ak - ¶yk / ¶bk * ¦ak / ¦bk)    =k

( ¶xk / ¶ak - ¶xk / ¶bk * ¦ak / ¦bk) .

Если в исходном состоянии оси симметрии эллипса, описывающего контур кулачка, ориентированы по осям координат системы отсчета наблюдателя, тогда уравнение контура кулачка принимает вид

(ak-ac) *(ak-ac)     + (bk-bc) * (bk-bc)       = 1

m*m                          n*n

и имеет производные

¶¦/¶ak=2*(ak-ac)/(m*m) ; ¶¦/¶bk=2*(bk-bc)/(n*n)

Для уравнений движения частиц контура тангенс угла наклона касательной

в точке контакта составит :

k=  m*m*(bk-bс) sinDx-n*n*(ak-ac) cosDx

m*m*(bk-bс) cosDx+ n*n* (ak-ac)sinDx

При указанных выше координатах оси вращения коромысла определяем величину отрезка, отсекаемого прямой на оси “У”,

s= b-k*a

и с учетом уравненияточкиконтакта с контуром кулачка получим

m*m*(bk-bс) sinDx-n*n*(ak-ac) cosDx    = yp-b+(ak-ap)sinDx-(bk-bp)cosDx

m*m*(bk-bс) cosDx+ n*n* (ak-ac)sinDx      xp+(ak-ap)cosDx-(bk-bp)sinDx

это уравнение содержит2 неизвестных (ak, bk), так как размеры a, b, m, n, начальные (ac, bc),( ap, bp) и текущие(xp,  yp) координаты при любом заданном   предполагаются известными.

Определяя текущее расстояние от оси О до точки контакта                                                              .           2                                                                                                                                                                                         .     L =(a-xk)*(a-xk)+(b-yk)*(b-yk)

находим лагранжевы координаты точки коромысла, которая контактирует с определённой выше частицей кулачка

a’=a+L cosx0 ; b’=b+ L sinx0

Рассчет эллиптического кулачка с горизонтальным толкателем

Так как толкатель горизонтальный, то касательная к поверхности кулачка будет всегда параллельна оси “Х”, следовательно достаточно приравнять нулю уравнение

k=  m*m*(bk-bс) sinDx-n*n*(ak-ac) cosDx

m*m*(bk-bс) cosDx+ n*n* (ak-ac)sinDx

которое вместе с уравнением контура кулачка(эллипса) будет определять точку касания в каждый конкретный момент.