КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА  № 3

Контрольная работа состоит из двух задач, в которых рассматриваются зубчатые механизмы.

ЗАДАЧА № 1.

Произвести анализ горно-транспортной машины по заданной кинематической схеме для своего варианта.

Внимание! Студенты специальности ГМП и ГМК выбирают для первой задачи

Задания 3.0… 3.9, а студенты специальности ГМО – задания  3.10… 3.19.

В задаче следует:

1. Определить диаметры зубчатых колес: делительный, вершин и впадин. Определить межосевые и конусные расстояния. Колеса рассматривать как нулевые, т.е. нарезанные без смещения инструмента.

2. Изобразить в масштабе кинематическую схему зубчатого механизма (на миллиметровой бумаге).

3. Показать на кинематической схеме направление передачи мощности и направление вращения зубчатых колес.

4. Определить передаточные числа ступеней, знак и величину передаточного отношения зубчатого механизма.

5. Определить частоту вращения всех валов механизма (валы обозначить римскими цифрами).

6. Определить общий КПД механизма.

7. Определить величины крутящих моментов на всех валах механизма.

8. Определить мощности на всех валах механизма..

9. Построить диаграммы частот вращения, мощностей и крутящих моментов валах передачи.

Пример выполнения задачи № 1.

Определить геометрические, кинематические и силовые параметры зубчатого механизма привода угольного комбайна (рис.1) при следующих данных:  = 50 кВт,  = 1440  мин,= 17, = 51, = 18, = 26, = 45, == = 20,

= 60, =30;мм.

Рис.1.

Решение.

1.Определение геометрических параметров зубчатых колес, полагая их нулевыми, т.е. нарезанными без смещения инструмента.

Для цилиндрических колес:

Диаметры начальных (делительных) окружностей

Диаметры окружностей вершин

Диаметры окружностей впадин

Межосевое расстояние

Для конических колес:

Диаметры начальных окружностей в наружном сечении

Диаметры вершин в наружном сечении

Диаметр впадин в наружном сечении                     Конусное расстояние      .

В приведенных формулах: - соответственно число зубьев шестерни и колеса; m, m -модуль;    β  -  угол наклона зубьев. Для косозубых колес принимается

β = , для шевронных    β = - углы при вершине начальных конусов колеса и шестерни,

Все рассчитанные размеры для рассматриваемой передачи сводим в таблицу 1.

Таблица 1.

| № | Z | m, мм | (( | d,de, мм | da, мм | df, мм | aw, Re, мм | u |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 | 5 | 0 | 85 | 94,86 | 78,16 |  |  |
| 2 | 51 |  |  | 255 | 258,16 | 251,2 |  |  |
| 3 | 18 | 6 | 12 | 109,95 | 121,95 | 94,95 |  |  |
| 4 | 26 |  |  | 158,81 | 170,81 | 143,81 |  |  |
| 5 | 45 |  |  | 274,87 | 286,87 | 259,87 |  |  |
| 6 | 20 | 8 | 10 | 162,47 | 178,47 | 142,47 |  |  |
| 7 | 60 |  |  | 487,4 | 503,4 | 467,4 |  |  |
| 8 | 20 |  |  | 162,47 | 178,47 | 142,47 |  |  |
| 9 | 30 |  |  | 243,7 | 258,7 | 223,7 |  |  |
| 10 | 20 |  | 0 | 160 | 176 | 140 |  |  |
| 11 | 23 |  |  | 184 | 198 | 164 |  |  |
| 12 | 23 |  |  | 184 | 198 | 164 |  |  |
| 13 | 23 |  |  | 184 | 198 | 164 |  |  |
| 14 | 40 |  |  | 320 | 336 | 396 |  |  |

- Определение кинематических параметров.

Передаточное число пары зацепляющихся колес

или

Рассчитанные значения u сводим в таблицу 1.

Передаточное отношение пары зубчатых колес

где знак «-» относится к внешнему зацеплению, а знак «+» - к внутреннему.

Общее передаточное отношение многоступенчатой зубчатой передачи

Здесь      k – число внешних зацеплений.

Частота вращения валов передачи

мин

мин;

мин;

- 64 мин;

-128 мин

- 64 мин.

- Определение мощностей на валах  передачи.

Примем КПД пары цилиндрических зубчатых колес   = 0,98, а конических -

= 0,97. ( трением в подшипниках пренебрегаем). Тогда

= 50 кВт:

:                       = 48,5 кВт;

= 46,58 кВт.

Поток мощности на   валу разветвляется на два:  один поток -   через зацепление колес 6 – 7 передается на вал  первого рабочего органа , а второй поток -       через зацепление колес 8 – 9 и 10 - 11 – 12 - 13 – 14  передается на вал   второго рабочего органа , т.е.

Мощности на обоих рабочих органах  и  должны быть одинаковы и равны

0.5  на каждом. В соответствии с этим можно записать:

Отсюда мощность полезного сопротивления

или   подставляя значение  , будем иметь:

43,8 кВт

Таким образом,

= 21.9 кВт

.Мощность на промежуточном валу   равна

кВт.

Находим общий КПД передачи:

- Определение крутящих моментов на валах передачи:

331.6 H м;

964.96 Н м;

964.96· 0.98 · 2.5 = 2316.87 Н м;

= 3267.89 Н м;

1771.47 Н м.

По полученным данным строим диаграммы частот вращения, мощностей и

крутящих моментов на валах передачи (рис.2).

| Задача 1.0 РI = 0,35 Рп.с; РII = 0,65 Рп.с Кинематическая схема привода рабочего органа угольного комбайна |
| --- |
| Параметр | Вариант |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Z1, Z2 | 14;35 | 13;31 | 17;35 | 13;33 | 17;41 | 15;37 | 14;37 | 16;39 | 15;35 | 16;40 |
| m1-2, мм | 5,5 | 5,5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Z3, Z4 | 14;41 | 13;39 | 17;45 | 13;37 | 17;47 | 15;43 | 14;40 | 16;45 | 15;39 | 10;43 |
| m3-4, мм | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 |
| Z5, Z6 | 13;32 | 12;37 | 12;33 | 12;31 | 16;39 | 14;35 | 13;31 | 15;37 | 14;37 | 13;38 |
| m5-6, мм | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 |
| Z7,10,13, Z8,9,11,12 | 20 21 | 21 32 | 20 24 | 18 19 | 17 ]20 | 20 22 | 17 19 | 18 19 | 17 21 | 19 23 |
| m7-13, мм | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 |
| Рдв,, кВт | 15 | 14 | 10 | 12 | 10 | 20 | 18 | 28 | 25 | 40 |
| n1, мин-1 | 1365 | 1460 | 1320 | 1425 | 1460 | 1365 | 1350 | 1365 | 1335 | 1460 |

| Задача 1.1 2РI = 0,7 Рп.с; 2РII = 0,3 Рп.с Кинематическая схема привода исполнительного органа комбайна |
| --- |
| Параметр | Вариант |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Z1, Z2 | 16;33 | 19;38 | 18;36 | 17;35 | 20;34 | 21;40 | 18;39 | 21;35 | 20;41 | 21;45 |
| m1-2, мм | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 12 |
| Z3, Z4 Z5, Z6 | 13;26 12;20 | 12;25 11;20 | 15;30 14;21 | 16;32 15;25 | 14;28 13;21 | 16;31 15;27 | 17;33 16;30 | 14;29 13;22 | 16;30 15;29 | 12;24 13;25 |
| m3-6, мм | 10 | 10 | 12 | 12 | 9 | 11 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Z7, Z8 Z9 Z10, Z11 | 14;19 19 13;44 | 17;22 22 14;45 | 16;21 21 15;40 | 15;20 20 16;42 | 18;20 20 17;43 | 20;24 24 18;45 | 19;25 25 19;50 | 15;21 21 14;46 | 16;23 23 15;42 | 17;24 24 16;44 |
| m7-11, мм | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 16 |
| Z12,13, Z14 Z15,16 | 13;23 14 20;17 | 14;25 15 21;18 | 15;26 16 22;19 | 14;24 15 22;20 | 15;26 17 20;25 | 12;25 14 22;17 | 13;23 15 21;18 | 15;25 16 22;21 | 16;27 17 21;22 | 14;26 16 23;23 |
| m12-16, мм | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 18 |
| Рдв,, кВт | 100 | 75 | 100 | 75 | 55 | 75 | 100 | 55 | 75 | 100 |
| nдв, мин-1 | 1465 | 1260 | 1275 | 1290 | 1305 | 1320 | 1335 | 1350 | 1365 | 1380 |
| Задача 1.2 РI = 0,2 Рп.с; РII = 0,8 Рп.с Кинематическая схема привода исполнительного органа комбайна |
| Параметр | Вариант |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Z1, Z2 Z3, Z4 | 29;48 35;48 | 27;46 37;46 | 25;44 39;44 | 23;42 41;42 | 21;35 31;35 | 20;32 33;32 | 17;35 31;35 | 18;37 33;37 | 19;41 35;41 | 20;43 37;43 |
| m1-4, мм | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 |
| Z5, Z6 | 17;42 | 18;45 | 19;48 | 20;51 | 21;53 | 23;54 | 17;51 | 18;53 | 19;50 | 17;45 |
| m5-6, мм | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| Z7, Z8 | 15;32 | 16;33 | 17;35 | 18;37 | 19;41 | 20;43 | 21;44 | 20;41 | 19;39 | 17;39 |
| m7-8, мм | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 |
| Z9,10, Z11 | 16;30 29 | 17;28 27 | 18;32 31 | 16;31 30 | 17;29 28 | 18;33 32 | 17;34 33 | 18;32 31 | 19;34 33 | 20;32 31 |
| m9-11, мм | 8 | 9 | 10 | 12 | 9 | 10 | 12 | 9 | 10 | 12 |
| Рдв,, кВт | 35 | 40 | 50 | 55 | 45 | 55 | 60 | 65 | 75 | 70 |
| nдв, мин-1 | 765 | 750 | 745 | 735 | 765 | 750 | 900 | 980 | 1000 | 950 |

| Задача 1.3 РI = РII Китематическая схема привода исполнительного органа проходческого комбайна |
| --- |
| Параметр | Вариант |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Z1, Z2 | 12;45 | 14;41 | 17;53 | 22;68 | 23;67 | 17;65 | 18;70 | 19;75 | 17;66 | 18;71 |
| m1-2, мм | 10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 10 | 12 | 8 |
| Z3, Z4 | 12;37 | 15;26 | 14;42 | 17;52 | 17;60 | 17;44 | 17;53 | 17;60 | 17;54 | 17;53 |
| m3-4, мм | 12 | 8 | 10 | 12 | 14 | 8 | 10 | 12 | 14 | 10 |
| Z5, Z6 | 12;30 | 12;21 | 12;35 | 17;47 | 18;49 | 18;31 | 17;42 | 18;48 | 18;49 | 17;42 |
| m5-6, мм | 14 | 10 | 12 | 14 | 16 | 10 | 12 | 14 | 16 | 12 |
| Z7, Z8 | 14;23 | 12;15 | 17;23 | 18;38 | 20;40 | 17;24 | 18;33 | 17;41 | 17;38 | 18;33 |
| m7-8, мм | 16 | 12 | 14 | 16 | 18 | 12 | 14 | 16 | 18 | 14 |
| Z9, Z10 Z11, Z12 | 12;29 15;59 | 14;38 21;80 | 14;30 23;76 | 14;35 26;87 | 15;27 14;53 | 14;25 25;75 | 17;41 14;65 | 14;38 14;64 | 15;31 15;61 | 14;40 21;82 |
| m9-12, мм | 22 | 24 | 26 | 28 | 24 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Рдв,, кВт | 2x95 | 2x60 | 2x75 | 2x90 | 2x95 | 2x55 | 2x70 | 2x90 | 2x95 | 2x80 |
| nдв, мин-1 | 1475 | 1500 | 1550 | 1500 | 1450 | 1450 | 1485 | 1550 | 1470 | 1500 |
| Колеса ступеней 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 – косозубые. Углы наклона зубьев (( = 8…20() принять такими, чтобы межосевые расстояния указанных ступеней были равными. Мощности на планшайбах одинаковы. |

| Задача 1.4 РI = 0,25 Рп.с; РII = 0,75 Рп.с Кинематическая схема привода исполнительного органа комбайна |
| --- |
| Параметр | Вариант |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Z1, Z2 | 13;43 | 14;44 | 15;47 | 16;49 | 17;51 | 17;40 | 14;48 | 15;49 | 16;57 | 17;53 |
| m1-2, мм | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Z3,, Z4 | 13;41 | 14;43 | 15;47 | 16;50 | 17;53 | 13;42 | 14;42 | 15;49 | 16;51 | 17;54 |
| m3-4, мм | 10 | 11 | 12 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| Z5, Z6 Z12 | 13;35 35 | 14;36 36 | 15;37 37 | 16;41 41 | 17;38 38 | 14;41 41 | 15;36 36 | 16;37 37 | 17;38 38 | 18;40 40 |
| m5,6,12, мм | 12 | 14 | 14 | 16 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 16 |
| Z7,11 | 23 | 20 | 22 | 24 | 22 | 18 | 21 | 23 | 25 | 24 |
| Z13…17 | 23 | 20 | 22 | 24 | 22 | 18 | 21 | 23 | 25 | 24 |
| m7-11,13-17, мм | 14 | 16 | 18 | 20 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 20 |
| Рдв,, кВт | 10 | 14 | 20 | 26 | 14 | 10 | 14 | 28 | 30 | 35 |
| nдв, мин-1 | 1470 | 1450 | 1460 | 1450 | 1370 | 970 | 970 | 1350 | 1365 | 1380 |

| Задача 1.5 РI = 0,7 Рп.с; РII = 0,3 Рп.с Кинематическая схема привода исполнительного органа угольного комбайна |
| --- |
| Параметр | Вариант |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Z1, Z2 | 17;52 | 21;65 | 18;54 | 21;62 | 17;53 | 20;59 | 20;61 | 18;55 | 22;69 | 19;57 |
| m1-2, мм | 9 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Z3, Z4 | 14;42 | 13;42 | 13;41 | 18;47 | 13;46 | 17;45 | 19;48 | 15;47 | 16;43 | 15;39 |
| m3-4, мм | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 14 | 9 | 10 | 12 | 12 |
| Z5, Z6 | 14;37 | 17;40 | 12;31 | 13;32 | 11;28 | 12;31 | 16;39 | 15;37 | 11;29 | 13;32 |
| m5-6, мм | 18 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 12 | 12 | 16 | 16 |
| Z7, Z8 Z9, Z10 | 21;21 21;37 | 26;21 21;40 | 19;22 22;31 | 26;21 21;32 | 18;23 23;28 | 20;23 23;31 | 21;22 22;39 | 20;23 23;37 | 24;25 25;29 | 20;21 21;32 |
| m7-10, мм | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 16 | 10 | 12 | 14 | 14 |
| Z11, Z12 Z13, Z14 | 14;21 21;21 | 17;23 23;26 | 12;17 17;19 | 13;21 21;26 | 11;17 17;18 | 12;19 19;20 | 16;17 17;21 | 15;19 19;20 | 11;23 23;24 | 13;19 19;20 |
| m11-14, мм | 18 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 12 | 14 | 16 | 16 |
| Рдв,, кВт | 55 | 40 | 40 | 55 | 28 | 75 | 28 | 75 | 45 | 50 |
| nдв, мин-1 | 1200 | 1395 | 1300 | 1350 | 1465 | 1335 | 1320 | 1305 | 1275 | 1350 |
| Задача 1.6 РI = 0,7 Рп.с; РII = 0,3 Рп.с Кинематическая схема привода рабочего органа комбайна |
| Параметр | Вариант |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Z1, Z2 | 16;65 | 17;70 | 12;33 | 17;68 | 13;55 | 18;70 | 14;60 | 13;67 | 16;61 | 15;62 |
| m1-2, мм | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| Z3, Z4 | 16;62 | 21;82 | 12;47 | 17;65 | 13;48 | 18;69 | 14;61 | 21;70 | 19;71 | 15;61 |
| m3-4, мм | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| Z5, Z6 | 17;24 | 22;38 | 13;27 | 18;26 | 14;18 | 19;28 | 15;20 | 21;37 | 20;33 | 16;23 |
| m5-6, мм | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 |
| Z7, Z8 | 17;30 | 21;40 | 15;23 | 16;27 | 16;24 | 17;32 | 17;29 | 20;39 | 19;35 | 18;31 |
| m7-8, мм | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| Рдв,, кВт | 20 | 30 | 26 | 40 | 35 | 55 | 50 | 55 | 75 | 70 |
| nдв, мин-1 | 900 | 950 | 970 | 980 | 910 | 985 | 910 | 735 | 1470 | 1380 |
| Задача 1.7 РI = 0,4 Рп.с; РII = 0,6 Рп.с Кинематическая схема привода рабочего органа комбайна |
| Параметр | Вариант |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Z1, Z2 | 13;31 | 14;28 | 13;26 | 13;21 | 12;24 | 18;27 | 11;19 | 18;27 | 19;30 | 17;34 |
| m1-2, мм | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| Z3, Z4 | 18;26 | 15;29 | 13;29 | 14;29 | 19;24 | 13;26 | 13;33 | 13;26 | 21;35 | 15;34 |
| m3-4, мм | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| Z5, Z6 | 13;27 | 14;23 | 13;26 | 13;28 | 12;28 | 18;30 | 11;26 | 18;30 | 15;26 | 17;30 |
| m5-6, мм | 12 | 11 | 12 | 19 | 11 | 11 | 11 | 19 | 12 | 12 |
| Z7, Z8 Z9 Z10, Z11 | 13;21 21 21;24 | 14;17 17 17;23 | 13;22 22 22;26 | 13;21 21 21;21 | 12;22 22 22;21 | 18;22 22 22;33 | 11;21 21 21;19 | 18;21 21 21;33 | 15;22 22 22;27 | 17;22 22 22;22 |
| m7-11, мм | 14 | 13 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| Z12, Z13 | 13;22 | 14;23 | 13;26 | 13;21 | 12;21 | 18;33 | 11;19 | 18;33 | 15;27 | 17;22 |
| m12-13 | 16 | 15 | 16 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 |
| Z14, Z15 Z16 | 29;29 29 | 24;20 27 | 20;21 20 | 23;21 23 | 26;27 26 | 27;29 27 | 25;22 25 | 25;24 25 | 21;20 21 | 25;22 25 |
| m14-16, мм | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Рдв,, кВт | 110 | 100 | 100 | 80 | 90 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 |
| nдв, мин-1 | 1450 | 1480 | 1475 | 980 | 1460 | 870 | 1450 | 975 | 990 | 970 |
| Задача 1.8 РI = 0,2 Рп.с; РII = 0,8 Рп.с Кинематическая схема привода рабочего органа комбайна |
| Параметр | Вариант |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Z1, Z2 | 12;50 | 14;60 | 15;65 | 16;64 | 17;67 | 15;53 | 14;62 | 13;55 | 12;52 | 16;62 |
| m1-2, мм | 8 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 5,5 |
| Z3, Z4 | 13;22 | 15;26 | 16;30 | 17;32 | 18;33 | 17;34 | 16;33 | 15;29 | 14;27 | 15;28 |
| m3-4, мм | 12 | 16 | 12 | 11 | 16 | 10 | 10 | 12 | 14 | 10 |
| Z5, Z6 Z7 | 11;20 21 | 14;25 26 | 12;23 25 | 13;26 25 | 14;29 28 | 15;27 28 | 16;27 31 | 17;25 33 | 18;28 34 | 19;27 37 |
| m5-7, мм | 12 | 10 | 12 | 14 | 16 | 10 | 10 | 12 | 16 | 10 |
| Z8, Z9, Z10, | 12 21;13 | 14 23;15 | 13 21;15 | 14 22;16 | 15 20;17 | 16 21;18 | 17 23;19 | 18 22;21 | 19 23;24 | 20 23;24 |
| m8-10, мм | 14 | 12 | 14 | 16 | 16 | 12 | 12 | 14 | 18 | 12 |
| Z11-14 | 21 | 26 | 25 | 24 | 17 | 21 | 19 | 21 | 24 | 18 |
| m11-14, мм | 12 | 10 | 12 | 14 | 16 | 10 | 10 | 12 | 18 | 10 |
| Z15, Z16 Z17 | 12 21;13 | 14 23;15 | 13 21;13 | 21 13;25 | 15 17;28 | 14 17;21 | 17 16;31 | 12 15;22 | 19 14;34 | 15 17;37 |
| m15-16, мм | 14 | 12 | 14 | 16 | 18 | 12 | 12 | 14 | 18 | 12 |
| Рдв,, кВт | 100 | 75 | 105 | 75 | 55 | 75 | 100 | 55 | 75 | 100 |
| nдв, мин-1 | 1500 | 1450 | 1400 | 1350 | 1300 | 1250 | 1200 | 900 | 950 | 1300 |
| Задача 1.9 РI = 0,8 Рп.с; РII = 0,2 Рп.с Кинематическая схема привода бермовых фрез и отрезных барабанов комбайна |
| Параметр | Вариант |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Z1, Z2 | 18;58 | 21;51 | 18;69 | 19;61 | 23;79 | 20;65 | 18;70 | 20;57 | 18;62 | 23;75 |
| m1-2, мм | 6 | 10 | 12 | 14 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Z3, Z4 | 15;42 | 16;44 | 17;49 | 18;52 | 20;58 | 18;50 | 16;49 | 18;48 | 19;51 | 19;53 |
| m3-4, мм | 8 | 12 | 14 | 16 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 8 |
| Z5, Z6 | 16;18 | 17;19 | 18;20 | 18;21 | 19;20 | 19;23 | 18;22 | 19;21 | 20;22 | 21;25 |
| m5-6, мм | 12 | 16 | 18 | 20 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 12 |
| Z7, Z8, | 13;29 | 17;38 | 18;40 | 19;43 | 20;50 | 21;52 | 18;42 | 17;40 | 21;47 | 22;51 |
| m7-8, мм | 12 | 16 | 18 | 20 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 18 |
| Z9 Z10, Z11 | 14 27;14 | 17 30;17 | 18 32;18 | 17 28;17 | 19 23;19 | 21 29;21 | 18 30;18 | 17 35;17 | 16 34;16 | 19 25;19 |
| m9-11, мм | 14 | 18 | 20 | 22 | 14 | 18 | 18 | 20 | 22 | 14 |
| Z12, Z13 | 18;19 | 19;21 | 20;22 | 17;19 | 20;21 | 21;23 | 18;19 | 19;21 | 22;23 | 19;21 |
| m12-13, мм | 16 | 20 | 22 | 24 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 16 |
| Рдв,, кВт | 55 | 80 | 90 | 105 | 60 | 70 | 85 | 85 | 95 | 45 |
| nдв, мин-1 | 970 | 950 | 975 | 1000 | 950 | 970 | 950 | 1000 | 1050 | 975 |
| Задача 1.10 Кинематическая схема привода механизма поворота экскаватора |
| Параметр | Вариант |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Z1, Z2 | 15;73 | 18;72 | 17;70 | 16;75 | 15;64 | 19;81 | 18;73 | 17;72 | 19;83 | 20;85 |
| m1-2, мм | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 |
| Z3, Z4 | 17;95 | 15;87 | 16;89 | 17;91 | 15;85 | 16;87 | 17;93 | 18;93 | 15;91 | 16;92 |
| m3-4, мм | 6 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 |
| Z5, Z6 | 18;85 | 18;92 | 19;85 | 20;87 | 18;84 | 19;87 | 20;90 | 18;86 | 19;89 | 20;91 |
| m5-6, мм | 10 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| Z7, Z8, | 17;53 | 15;48 | 16;60 | 18;52 | 17;51 | 19;63 | 21;65 | 18;67 | 20;71 | 21;74 |
| m7-8, мм | 18 | 16 | 18 | 20 | 16 | 18 | 20 | 16 | 18 | 20 |
| Z9, Z10, | 19 230 | 19 188 | 20 210 | 18 205 | 17 250 | 19 210 | 20 220 | 21 230 | 17 280 | 18 210 |
| m9-10, мм | 26 | 24 | 26 | 28 | 24 | 26 | 28 | 24 | 26 | 28 |
| Рдв,, кВт | 60 | 54 | 60 | 62 | 54 | 60 | 62 | 54 | 60 | 62 |
| nдв, мин-1 | 990 | 1150 | 1450 | 1450 | 980 | 980 | 950 | 720 | 720 | 720 |

| Задача 1.11 Кинематическая схема привода механизма шагания экскаватора |
| --- |
| Параметр | Вариант |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Z1, Z2 | 22 126 | 21 116 | 20 102 | 23 105 | 24 112 | 20 112 | 21 95 | 22 90 | 23 93 | 24 141 |
| m1-2, мм | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| Z3, Z4 | 20 112 | 29 114 | 30 117 | 31 120 | 26 126 | 30 124 | 29 85 | 30 93 | 31 85 | 27 120 |
| m3-4, мм | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 14 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| Z5, Z6 | 18;53 | 19;78 | 20;63 | 17;69 | 16;51 | 21;63 | 17;52 | 18;45 | 20;46 | 19;56 |
| m5-6, мм | 28 | 28 | 22 | 25 | 25 | 30 | 32 | 25 | 28 | 30 |
| Z7, Z8, | 12;69 | 13;90 | 14;80 | 15;93 | 17;80 | 14;75 | 13;84 | 15;88 | 17;92 | 16;93 |
| m7-8, мм | 33 | 32 | 28 | 30 | 32 | 36 | 32 | 36 | 36 | 36 |
| Рдв,, кВт | 450 | 500 | 350 | 400 | 450 | 500 | 330 | 450 | 450 | 500 |
| nдв, мин-1 | 1480 | 1470 | 1440 | 1440 | 980 | 1470 | 980 | 980 | 1470 | 1480 |

| Задача 1.12 Кинематическая схема привода ротора роторного экскаватора |
| --- |
| Параметр | Вариант |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Z1, Z2 | 24 138 | 22 128 | 20 116 | 25 125 | 20 110 | 24 140 | 23 130 | 24 140 | 20 125 | 22 131 |
| m1-2, мм | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 8 | 5 | 6 |
| Z3, Z4 | 15 78 | 16 86 | 17 88 | 14 74 | 18 94 | 16 84 | 18 96 | 14 81 | 18 98 | 20 100 |
| m3-4, мм | 12 | 14 | 18 | 22 | 24 | 28 | 32 | 20 | 12 | 12 |
| Z5, Z6 | 19 68 | 18 80 | 20 98 | 22 98 | 20 116 | 18 92 | 17 97 | 18 98 | 17 66 | 18 86 |
| m5-6, мм | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 42 | 50 | 24 | 20 | 22 |
| Рдв,, кВт | 35 | 40 | 54 | 75 | 100 | 190 | 210 | 40 | 35 | 40 |
| nдв, мин-1 | 980 | 1280 | 1450 | 980 | 1280 | 1460 | 1460 | 1280 | 980 | 1460 |

| Задача 1.13 Кинематическая схема привода ходового механизма экскаватора |
| --- |
| Параметр | Вариант |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Z1, Z2 | 11;23 | 12;24 | 14;28 | 14;30 | 16;32 | 17;32 | 15;34 | 14;30 | 14;29 | 15;32 |
| m1-2, мм | 10 | 8 | 12 | 16 | 8 | 10 | 12 | 16 | 8 | 10 |
| Z3, Z4 | 13;61 | 17;68 | 10;60 | 15;62 | 18;92 | 20;82 | 16;80 | 16;70 | 17;70 | 18;72 |
| m3-4, мм | 6 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 |
| Z5, Z6 | 14 120 | 18 120 | 18 110 | 20 112 | 12 110 | 18 120 | 16 100 | 20 140 | 14 130 | 18 100 |
| m5-6, мм | 10 | 8 | 12 | 16 | 8 | 10 | 12 | 14 | 8 | 10 |
| Z7, Z8, | 12 82 | 14 62 | 16 44 | 16 60 | 12 54 | 16 82 | 15 54 | 16 80 | 17 100 | 18 120 |
| m7-8, мм | 20 | 18 | 24 | 30 | 16 | 16 | 22 | 28 | 16 | 18 |
| Z9, Z10, | 12;29 | 13;30 | 14;32 | 15;30 | 12;30 | 14;32 | 14;30 | 15;32 | 14;32 | 17;40 |
| m9-10, мм | 36 | 32 | 40 | 45 | 30 | 32 | 38 | 40 | 30 | 32 |
| Рдв,, кВт | 54 | 35 | 75 | 75 | 40 | 35 | 75 | 35 | 54 | 75 |
| nдв, мин-1 | 1280 | 980 | 980 | 1280 | 980 | 970 | 1280 | 980 | 980 | 1280 |
| Задача 1.14 Кинематическая схема привода механизма поворота экскаватора |
| Параметр | Вариант |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Z1, Z2 | 22;77 | 20;70 | 18;63 | 24;84 | 22;78 | 24;80 | 20;74 | 22;70 | 20;70 | 18;60 |
| m1-2, мм | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 4 | 8 |
| Z3, Z4 | 22;77 | 20;70 | 18;63 | 24;84 | 22;78 | 24;80 | 20;74 | 22;70 | 20;70 | 18;60 |
| m3-4, мм | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 8 | 10 |
| Z5, Z6 | 20;79 | 18;72 | 17;68 | 20;80 | 22;82 | 18;72 | 17;68 | 20;70 | 17;85 | 16;78 |
| m5-6, мм | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 10 | 14 |
| Z7, Z8, | 14 83 | 20 98 | 18 89 | 20 100 | 17 84 | 15 98 | 14 72 | 17 75 | 14 85 | 16 85 |
| m7-8, мм | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 12 | 16 |
| Z9, Z10, | 11 180 | 12 200 | 13 212 | 14 230 | 11 150 | 12 160 | 13 220 | 14 210 | 12 190 | 14 220 |
| m9-10, мм | 33 | 35 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 30 | 40 |
| Рдв,, кВт | 35 | 40 | 54 | 75 | 100 | 120 | 150 | 160 | 35 | 54 |
| nдв, мин-1 | 980 | 980 | 980 | 980 | 1280 | 1280 | 1460 | 1460 | 980 | 1280 |
| Задача 1.15 Кинематическая схема привода ходового механизма экскаватора |
| Параметр | Вариант |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Z1, Z2 | 20 130 | 30 150 | 22 170 | 26 174 | 27 153 | 20 172 | 23 152 | 18 132 | 28 152 | 27 163 |
| m1-2, мм | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| Z3, Z4 | 13 77 | 18 102 | 22 98 | 21 79 | 22 108 | 21 99 | 18 82 | 15 75 | 21 99 | 23 97 |
| m3-4, мм | 10 | 9 | 8 | 10 | 5 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 |
| Z5, Z6 | 10;35 | 12;48 | 15;45 | 15;35 | 14;46 | 16;44 | 16;34 | 14;31 | 16;44 | 17;41 |
| m5-6, мм | 20 | 18 | 16 | 20 | 18 | 16 | 14 | 20 | 18 | 16 |
| Z7, Z8, | 22;66 | 21;63 | 20;61 | 21;65 | 22;68 | 23;67 | 22;60 | 21;67 | 22;70 | 23;72 |
| m7-8, мм | 26 | 24 | 22 | 26 | 24 | 22 | 20 | 26 | 24 | 22 |
| Рдв,, кВт | 54 | 54 | 53 | 60 | 60 | 60 | 54 | 75 | 65 | 54 |
| nдв, мин-1 | 940 | 970 | 980 | 1280 | 1250 | 1270 | 975 | 980 | 970 | 960 |

| Задача 1.16 Кинематическая схема ходового механизма экскаватора |
| --- |
| Параметр | Вариант |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Z1, Z2 | 15 85 | 13 88 | 14 96 | 13 95 | 15 102 | 14 76 | 15 73 | 15 84 | 14 70 | 13 71 |
| m1-2, мм | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5,5 | 8 | 8 | 9 | 5 |
| Z3, Z4 | 11;59 | 12;60 | 13;64 | 11;61 | 12;66 | 13;42 | 11;53 | 12;54 | 12;41 | 11;49 |
| m3-4, мм | 10 | 11 | 10 | 12 | 9 | 8 | 11 | 12 | 12 | 7 |
| Z5, Z6 | 16;66 | 18;65 | 18;50 | 19;65 | 17;50 | 19;70 | 18;63 | 14;55 | 15;56 | 14;65 |
| m5-6, мм | 20 | 22 | 20 | 22 | 18 | 16 | 18 | 20 | 25 | 14 |
| Z7, Z8, | 12;32 | 13;36 | 14;49 | 14;39 | 11;30 | 11;39 | 14;33 | 15;40 | 13;39 | 12;40 |
| m7-8, мм | 26 | 28 | 25 | 28 | 25 | 20 | 25 | 28 | 30 | 18 |
| Рдв,, кВт | 54 | 75 | 55 | 40 | 30 | 30 | 40 | 55 | 75 | 30 |
| nдв, мин-1 | 1280 | 1480 | 1470 | 970 | 980 | 970 | 980 | 1280 | 1480 | 1280 |

| Задача 1.17 Кинематическая схема привода механизма поворота экскаватора |
| --- |
| Параметр | Вариант |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Z1, Z2 | 27 108 | 21 100 | 26 102 | 21 100 | 25 102 | 20 102 | 25 101 | 19 101 | 25 110 | 18 96 |
| m1-2, мм | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Z3, Z4 | 14;48 | 14;54 | 15;51 | 15;61 | 16;66 | 14;53 | 17;67 | 14;58 | 18;68 | 14;60 |
| m3-4, мм | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Z5, Z6 | 13;41 | 13;48 | 14;44 | 14;48 | 14;46 | 13;52 | 15;48 | 13;50 | 16;51 | 13;52 |
| m5-6, мм | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Z7, Z8, | 13;37 | 13;41 | 14;40 | 14;45 | 13;38 | 13;44 | 13;39 | 13;43 | 13;50 | 13;42 |
| m7-8, мм | 24 | 24 | 18 | 18 | 16 | 16 | 12 | 12 | 10 | 10 |
| Z9, Z10, | 12;29 | 12;32 | 13;31 | 12;30 | 13;34 | 12;33 | 12;30 | 12;34 | 13;30 | 12;35 |
| m9-10, мм | 30 | 30 | 24 | 24 | 18 | 18 | 16 | 16 | 12 | 12 |
| Рдв,, кВт | 100 | 100 | 90 | 90 | 75 | 75 | 62 | 62 | 55 | 55 |
| nдв, мин-1 | 980 | 1280 | 980 | 1280 | 980 | 1280 | 980 | 1280 | 980 | 1280 |

| Задача 1.18 Кинематическая схема ходового механизма экскаватора |
| --- |
| Параметр | Вариант |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Z1, Z2 | 45 152 | 40 155 | 42 162 | 36 150 | 42 160 | 40 150 | 39 142 | 43 148 | 40 160 | 38 140 |
| m1-2, мм | 12 | 14 | 5 | 8 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 | 12 |
| Z3, Z4 | 14;62 | 13;68 | 17;75 | 14;70 | 17;77 | 18;92 | 15;69 | 14;68 | 17;75 | 16;74 |
| m3-4, мм | 14 | 8 | 10 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 14 |
| Z5, Z6, Z7, | 16;30 76 | 12;34 80 | 12;34 80 | 14;30 74 | 14;30 74 | 15;32 79 | 16;30 76 | 17;34 85 | 18;32 86 | 15;36 87 |
| m5-7, мм | 18 | 10 | 12 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 16 | 16 |
| Z8, Z9 | 15;36 | 12;34 | 12;40 | 14;30 | 14;30 | 15;32 | 16;30 | 17;34 | 18;32 | 16;30 |
| m7-9, мм | 30 | 22 | 24 | 26 | 20 | 30 | 24 | 26 | 30 | 32 |
| Рдв,, кВт | 100 | 35 | 54 | 75 | 100 | 40 | 70 | 35 | 54 | 75 |
| nдв, мин-1 | 1460 | 980 | 1280 | 1460 | 1460 | 980 | 1280 | 980 | 980 | 1280 |

| Задача 1.19 Кинематическая схема привода механизма перемещения экскаватора |
| --- |
| Параметр | Вариант |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Z1, Z2 | 16;34 | 22;48 | 18;32 | 17;30 | 16;28 | 17;36 | 17;28 | 18;33 | 20;48 | 17;33 |
| m1-2, мм | 14 | 8 | 6 | 14 | 16 | 7 | 12 | 6 | 8 | 6 |
| Z3, Z4 | 22;68 | 25;88 | 22;66 | 23;70 | 24;62 | 25;75 | 20;80 | 21;82 | 22;68 | 21;67 |
| m3-4, мм | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 10 | 4 | 6 | 5 |
| Z5, Z6, | 20;65 | 18;64 | 19;60 | 20;63 | 17;60 | 26;70 | 28;70 | 19;51 | 20;58 | 18;61 |
| m5-6, мм | 14 | 9 | 7 | 14 | 10 | 8 | 12 | 7 | 10 | 7 |
| Z7, Z8 | 16;82 | 14;46 | 15;48 | 16;80 | 14;60 | 15;55 | 16;72 | 12;68 | 14;62 | 16;49 |
| m7-8, мм | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 14 | 18 | 10 | 14 | 12 |
| Z9, Z10, | 17;38 | 12;33 | 13;34 | 14;36 | 15;38 | 16;38 | 17;42 | 18;44 | 17;45 | 14;35 |
| m9-10, мм | 26 | 24 | 18 | 26 | 28 | 24 | 28 | 20 | 20 | 18 |
| Z11, Z12 | 20;42 | 17;33 | 18;35 | 19;37 | 20;40 | 17;35 | 18;38 | 19;40 | 20;38 | 20;37 |
| m11-12, мм | 42 | 40 | 32 | 42 | 42 | 38 | 50 | 30 | 40 | 32 |
| Рдв,, кВт | 75 | 54 | 35 | 75 | 100 | 40 | 100 | 35 | 54 | 35 |
| nдв, мин-1 | 1460 | 1280 | 980 | 1280 | 1460 | 980 | 1460 | 980 | 1280 | 980 |

ЗАДАЧА № 2

Произвести кинематический анализ  планетарного механизма  по заданным схемам. Для этого:

- Учитывая соосность центральных звеньев планетарной ступени, определить не указанное в задании число зубьев колеса А ( колеса считать прямозубыми, нулевыми).

2.Подсчитать начальные диаметры и межосевые расстояния пар зацепляющихся колес.

3. Проверить планетарную ступень по условиям сборки и соседства, приняв предварительно число сателлитов равным трем.

4. Изобразить в масштабе схему механизма.

5. Определить аналитически по методу Виллиса (остановки водила)  и графически общее передаточное отношение и частоты вращения звеньев механизма. Результаты сравнить. Расхождение должно быть не более 5…10 %.

Пример выполнения задачи №2.

Произвести кинематический анализ зубчатого механизма, показанного на рисунке 3а  при следующих данных:

мм;              мм;    мин.

Решение.

1. Определим число зубьев колеса 4 (обозначенного буквой А) планетарной

ступени по условию соосности:

т.е.

Так как ,  то

2. Подсчитаем начальные диаметры и межосевые расстояния пар зацепляющихся колес: d = m Z; ; где  - число зубьев шестерни ;       - число зубьев колеса; знак «+» относится к внешнему, а знак «-»  - к внутреннему зацеплению.

Сведем полученные результаты в таблицу:

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d, мм | 40 | 80 | 40 | 160 | 45 | 90 | 45 | 135 |
| ,мм | 60 | 60 | 67,5 | 45 |

3. Проверяем планетарную ступень по условиям сборки и соседства.

Соблюдение условия сборки заключается в том, что оси симметрии впадин всех сателлитов должны совпадать с осями симметрии зубьев центральных колес, находящихся в зацеплении с сателлитами. В случае двухвенцовых сателлитов равномерное их расположение обеспечивается при соблюдении условия:

где  и  -целые числа;  - число сателлитов.

В нашем случае:

Примем  тогда целое число. Следовательно условие сборки соблюдается.

Условие соседства заключается в том, что окружности вершин зубьев смежных сателлитов, установленных в одной плоскости не должны пересекаться. Это условие соблюдается лишь в том случае, когда диаметры указанных окружностей будут меньше расстояния между центрами смежных сателлитов, т.е. в нашем случае должно быть:                                                  >

51,96>42, т.е. условие соседства соблюдается.

- Изображаем в масштабе М 1:2 схему механизма на рис.3

- На том же рисунке  строим картину линейных скоростей и частот вращения (3 б, 3в).

Скорость полюса зацепления зубчатых колес 1 и 2:

м/с

Масштаб картины линейных скоростей:

м/с/мм.

Масштаб картины частот вращения:

мин/мм.

Определяем частоту вращения звеньев механизма:

10·(-30) = -300 мин;

=10 · 10 = 100 мин;

мин;

мин;

Передаточное отношение

Знак  ( - ) указывает на то, что  направление вращений звеньев происходит в противоположную сторону направления вращения колеса 1.

Определим теперь передаточное отношение и частоту вращения звеньев механизма аналитически, воспользовавшись методом Виллиса (или методом обращения движения).

| Планетарный механизм | Добавочная частота вращения | Обращенный механизм |
| --- | --- | --- |
|  | - |  |
|  |  | 0 |

Для планетарной ступени находим:

С другой стороны,  ,  следовательно,

мин;

отсюда

мин.

Для ступени 5-6:

мин.  =-2.

-Для ступени 7-8:

мин. =3.

Общее передаточное отношение:

Сравнивая полученные значения с результатами графического исследования, видим, что они либо совпадают, либо ошибка составляет не более 10%.

| Задача 2.0 |
| --- |
| Параметр | Вариант |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Z1 | 14 | 15 | 16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Z2 | 33 | 37 | 38 | 26 | 33 | 27 | 34 | 39 | 41 | 40 |
| m1-2, мм | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 2,5 | 1,5 | 1 | 2 | 2 | 1,75 |
| Z4, Z7 | 32 | 31 | 32 | 31 | 32 | 31 | 32 | 31 | 32 | 31 |
| Z5, Z8 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |
| m3-5, мм | 2 | 2 | 1 | 2,5 | 3 | 2 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2 |
| m6-8, мм | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 2,5 | 2 | 3 | 3 | 2,5 |
| Z9, Z10 | 30;62 | 29;61 | 28;60 | 27;39 | 26;38 | 25;57 | 24;56 | 23;55 | 32;54 | 21;53 |
| m9-10, мм | 3 | 3 | 2,2 | 3,5 | 4 | 3 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 1 |
| n1, мин-1 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 |  |
| Задача 2.1 |
| Параметр | Вариант |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Z1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 13 | 10 |
| Z2 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 39 | 37 | 35 | 33 |
| m1-2, мм | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 1 | 1,5 |
| Z3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| Z4 | 42 | 40 | 44 | 38 | 46 | 42 | 40 | 47 | 32 | 44 |
| Z5 | 27 | 28 | 24 | 20 | 19 | 18 | 22 | 17 | 18 | 20 |
| m1-6, мм | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 1,5 | 2 |
| Z7, Z8 | 17;40 | 18;45 | 21;53 | 26;49 | 25;51 | 20;55 | 21;48 | 19;51 | 20;54 | 22;57 |
| m7-8, мм | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 2 | 2,5 |
| n1, мин-1 | 1500 | 1450 | 1400 | 1350 | 1300 | 1250 | 1200 | 900 | 950 |  |

| Задача 2.2 |
| --- |
| Параметр | Вариант |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Z1, Z2 | 13;40 | 14;31 | 15;42 | 16;42 | 11;37 | 12;30 | 10;36 | 11;41 | 12;32 | 14;38 |
| m1-2, мм | 1 | 1,5 | 1 | 1,25 | 1 | 1,5 | 1,75 | 1 | 1,75 | 1,5 |
| Z3, Z4 | 20;52 | 24;50 | 26;54 | 24;48 | 17;49 | 19;31 | 21;48 | 22;46 | 18;50 | 19;49 |
| m3-4, мм | 1,3 | 2,25 | 1,5 | 1,75 | 3 | 2 | 2,5 | 1,75 | 2,5 | 2,25 |
| Z5 | 21 | 24 | 25 | 22 | 21 | 23 | 24 | 20 | 26 | 25 |
| Z6 | 20 | 0 | 24 | 21 | 22 | 24 | 23 | 21 | 25 | 26 |
| Z7 | 21 | 24 | 25 | 22 | 21 | 23 | 24 | 20 | 26 | 25 |
| m5-8, мм | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 3 | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2 |
| n1, мин-1 | 3000 | 2500 | 1500 | 1000 | 2750 | 2250 | 1250 | 750 | 900 | 800 |
| Задача 2.3 |
| Параметр | Вариант |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Z1, Z2 | 11;28 | 12;31 | 13;30 | 14;30 | 15;33 | 16;34 | 10;24 | 11;29 | 12;35 | 12;31 |
| m1-2, мм | 2 | 1,75 | 1,5 | 1,25 | 1 | 1 | 1,75 | 1,5 | 1,25 | 1 |
| Z3 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 |
| Z4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Z5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| m3-6, мм | 2 | 1,75 | 1,5 | 1,25 | 1 | 1 | 1,75 | 1,5 | 1,5 | 1,25 |
| Z7, Z8 | 26;50 | 25;49 | 24;48 | 23;47 | 22;46 | 21;45 | 20;44 | 19;41 | 18;42 | 17;41 |
| m7-8, мм | 3 | 3 | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2 |
| n1, мин-1 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |

| Задача 2.4 |
| --- |
| Параметр | Вариант |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Z1, Z2 | 16;30 | 15;32 | 12;33 | 14;29 | 13;27 | 14;34 | 13;29 | 13;28 | 11;30 | 10;31 |
| m1-2, мм | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| Z3, Z4 | 19;40 | 22;45 | 23;48 | 19;42 | 18;39 | 17;35 | 17;39 | 19;36 | 20;44 | 21;50 |
| m3-4, мм | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,75 | 3 | 2,5 | 1,75 | 2 | 2,25 | 3 |
| Z5 | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Z6 | 36 | 35 | 34 | 40 | 39 | 37 | 44 | 40 | 39 | 36 |
| m5-7, мм | 2 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,75 | 3,5 |
| n1, мин-1 | 78/50 | 800 | 900 | 1200 | 850 | 1300 | 700 | 1450 | 750 | 1000 |
| Задача 2.5 |
| Параметр | Вариант |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Z1, Z2 | 12;38 | 15;44 | 16;43 | 13;38 | 14;28 | 11;36 | 10;35 | 13;39 | 11;40 | 15;39 |
| m1-2, мм | 1,5 | 1,25 | 1,75 | 2 | 1,75 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2 | 2 |
| Z4 | 32 | 31 | 30 | 31 | 30 | 32 | 32 | 30 | 31 | 30 |
| Z5 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |
| m3-5, мм | 2 | 1, | 2 | 2,5 | 2 | 3 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2,5 |
| Z6, Z7 | 17;35 | 18;37 | 19;39 | 20;41 | 21;43 | 22;45 | 23;47 | 24;49 | 25;51 | 26;33 |
| m6-7, мм | 2,5 | 2 | 2,5 | 3 | 2,5 | 3,5 | 4 | 3,5 | 3 | 3 |
| n1, мин-1 | 1480 | 1450 | 1430 | 975 | 960 | 920 | 780 | 720 | 2900 | 1400 |

| Задача 2.6 |
| --- |
| Параметр | Вариант |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Z1, Z2 | 15;31 | 16;33 | 10;23 | 11;27 | 12;25 | 13;29 | 14;32 | 15;36 | 16;31 | 10;28 |
| m1-2, мм | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 2 | 2,25 | 2,5 | 3 | 2 | 2,75 |
| Z3; Z4 | 20;38 | 21;39 | 27;40 | 23;41 | 24;42 | 24;50 | 23;47 | 22;45 | 21;45 | 20;44 |
| m3-4, мм | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 3 | 3,5 |
| Z5, | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 100 | 99 | 98 | 97 |
| Z6 | 27 | 26 | 28 | 27 | 30 | 29 | 28 | 27 | 30 | 32 |
| Z7 | 17 | 18 | 19 | 17 | 20 | 19 | 18 | 20 | 22 | 20 |
| m5-7, мм | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 3 | 3,5 |
| n1, мин-1 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | 1000 | 750 | 850 | 950 | 1200 | 1400 |
| Задача 2.7 |
| Параметр | Вариант |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Z1, Z2 | 10;22 | 12;39 | 14;36 | 16;35 | 11;26 | 13;32 | 13;34 | 10;27 | 11;34 | 15;38 |
| m1-2, мм | 2.75 | 2,5 | 2 | 1,75 | 3 | 1 | 1,25 | 3 | 2,5 | 1 |
| Z3 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 20 | 21 | 19 | 22 | 21 |
| Z4 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 21 | 20 | 18 | 21 | 22 |
| Z5 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 20 | 21 | 19 | 22 | 21 |
| m3-5, мм | 3 | 3,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 3 | 1,5 |
| Z7, Z8 | 20;45 | 21;51 | 22;42 | 23;47 | 24;53 | 25;55 | 26;50 | 20;48 | 21;44 | 22;45 |
| m7-8, мм | 5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 5 | 2,5 | 2,5 | 5 | 4,5 | 2,5 |
| n1, мин-1 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 2500 | 3000 |

| Задача 2.8 |
| --- |
| Параметр | Вариант |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Z1, Z2 | 15;31 | 16;33 | 10;23 | 11;27 | 12;25 | 13;29 | 14;32 | 15;35 | 16;31 | 10;28 |
| m1-2, мм | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 2 | 2,5 | 2,25 | 3 | 2 | 2,75 |
| Z3, Z4 | 20;38 | 21;39 | 22;40 | 23;41 | 24;42 | 24;50 | 23;47 | 22;46 | 21;45 | 20;44 |
| m3-4, мм | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 3 | 3,5 |
| Z5 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 100 | 99 | 98 | 97 |
| Z6 | 27 | 26 | 28 | 27 | 30 | 29 | 28 | 27 | 30 | 32 |
| Z7 | 17 | 18 | 19 | 17 | 20 | 19 | 18 | 20 | 22 | 20 |
| m5-7, мм | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 3 | 3,5 |
| n1, мин-1 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | 1000 | 750 | 830 | 950 | 1200 | 1400 |
| Задача 2.9 |
| Параметр | Вариант |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Z1, Z2 | 10;22 | 12;39 | 14;36 | 16;35 | 11;26 | 13;32 | 15;34 | 10;27 | 13;34 | 15;38 |
| m1-2, мм | 2,75 | 2 | 2 | 1,75 | 3 | 1 | 1,25 | 3 | 2,5 | 1 |
| Z3 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 20 | 21 | 19 | 22 | 21 |
| Z4 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 21 | 20 | 18 | 21 | 22 |
| Z5 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 20 | 21 | 19 | 22 | 21 |
| m3-6, мм | 3 | 3 | 2,5 | 2 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 3 | 1,5 |
| Z7, Z8 | 20;45 | 21;34 | 22;40 | 23;47 | 24;33 | 23;38 | 26;30 | 20;48 | 21;44 | 22;43 |
| m7-8, мм | 5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4,5 | 2,5 |
| n1, мин-1 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 2500 |  |

ПИСМЕННЫЕ РАБОТЫ

Кроме контрольных работ студенты обязаны выполнить писменные работы (рефераты) по предлагаемому перечню вопросов. Номера вопросов выбираются в соответствии с таблицей вариантов  контрольных вопросов по двум последним  цифрам учебного шифра, если от преподавателя не  последует иных указаний.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ

СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ

Предлагаемый перечень вопросов имеет целью активизацию и повышение эффективности самостоятельной работы студентов-заочников, развитие навыков работы с учебной литературой при изучении курса теории механизмов и машин. Одновременно составители перечня вопросов стремились обратить внимание студентов на основные разделы курса, используемые в специальных профилирующих дисциплинах. Ответы на предлагаемые вопросы должны представляться в виде кратких рефератов, составляемых на основе изучения соответствующих разделов учебной литературы. Следует иметь в виду, что ответы не должны быть результатом простого переписывания текста учебника. Желательно теоретические положения иллюстрировать примерами из собственной практики студента.

Работа, представляющая собой дословную копию реферата, выполненную другими  студентами, не будет зачтена.

- Структура и классификация механизмов.

1.1. Основные понятия и определения. Понятия: механизм, машина, разновидности маши, машинный агрегат.

1.2. Структура механизмов. Определение: звено механизма, кинематическая пара, кинематическая цепь.

1.3. Классификация кинематических пар по различным признакам. Классификация кинематических цепей. Привести примеры.

1.4. Структурная формула кинематических цепей и механизмов. Понятие о степени подвижности цепей. Условие наличия определенности кинематических цепей.

1.5. Функциональная классификация механизмов. Привести примеры каждого класса механизмов.

1.6. Шарнирно-рычажные механизмы. Классификация. Приведите примеры каждого вида механизма и область их применения в горной технике.

1.7. Кулачковые механизмы. Принцип действия, классификация, назначение и область применения.

1.8. Механизмы передач вращательного движения. Классификация,  назначение, примеры реальных механизмов и области их использования.

1.9.  Разновидности зубчатых передач: плоские и пространственные, замедлительные и ускорительные, с цилиндрическими и коническими колесами, червячная передача, передача с круглыми и некруглыми колесами. Кинематические схемы указанных передач, их свойства и область применения.

1.10. Планетарные и дифференциальные механизмы. Определение степени подвижности рассматриваемых механизмов. Примеры реальных механизмов, применяемых в технике.

2.  Кинематика механизмов. Синтез механизмов.

2.1. Планы положений плоских рычажных механизмов. Построение траекторий точек звеньев механизмов.

2.2. Определение скоростей и ускорений точек звеньев плоских рычажных механизмов методом планов.

2.3. Аналитический метод определения перемещений, скоростей и ускорений точек звеньев плоских рычажных механизмов.

2.4. Определение перемещений, скоростей и ускорений точек звеньев плоских рычажных механизмов методом кинематических диаграмм, графическое дифференцирование и интегрирование.

2.5. Графический метод исследования кинематических параметров механических передач.

2.6. Аналитический метод определения скоростей дифференциальных и планетарных механизмов. Метод Виллиса.

2.7. Синтез четырехзвенных плоских шарнирных механизмов по заданному кинематическому параметру – перемещению ведомого звена.

2.8. Синтез рычажных механизмов по углу давления.

2.9. Синтез кулачковых механизмов по заданному закону перемещения ведомого звена (толкателя).

2.10. Синтез планетарных и дифференциальных механизмов по условиям соосности, соседства, сборки.

3. Зубчатые передачи.

3.1.. Передаточное отношение. Вывод формулы передаточного отношения  для двухзвенного механизма. Соотношение между угловыми скоростями, мощностями и крутящими моментами на валах передач.

3.2. Основная теорема зацепления. Эвольвентное зацепление. Уравнение эвольвенты.

3.3. Элементы и свойства эвольвентного зацепления. Графический метод  построения эвольвентного профиля зубьев.

3.4. Станочное зацепление. Подрез и заострение зубьев. Минимальное число зубьев и минимальный коэффициент смещения инструмента. Корригирование зубьев.

3.5. Основные параметры зубчатого колеса и пара зацепляющихся колес: шаг, модуль, межосевое расстояние, диаметры начальные, делительные, вершин и впадин, Передаточное отношение и передаточное число. Привести расчетное соотношение для указанных параметров.

3.6. Основные элементы зубчатого зацепления: полюс зацепления, общая нормаль и общая касательная, угол зацепления, линия зацепления и ее активная часть, рабочие участки профиля зубьев, дуга зацепления и угол перекрытия, коэффициент перекрытия.

3.7. Коническая зубчатая передача, ее параметры, свойства и область применения.

3.8. Косозубая цилиндрическая зубчатая передача, ее достоинства и недостатки, область рационального применения.

3.9. Червячная передача. Основные геометрические и кинематические параметры, достоинства и недостатки. Область применения.

3.10. Способы изготовления зубьев (копирование и обкатка), применяемый инструмент. Достоинства и недостатки каждого способа. Стандартизированные параметры эвольвентного зубчатого зацепления.

4. Динамика машин.

4.1. Исследование движения машинного агрегата под действием заданных сил.

4.1.1. Силы, действующие в машинах, их характеристика. Нагрузочные характеристики двигателей.

4.1.2. Приведение сил и масс в механизме.

4.1.3. Уравнение движения машины в форме уравнения работ. Три периода рабочего цикла машины.

4.1.4. Уравнение движения машины в дифференциальной форме.

4.1.5. Кинетостатическое исследование механизмов. Статически определимые кинематические цепи. Определение реакций в сочленениях звеньев, уравновешивающих сил и моментов.

4.1.6. Коэффициент полезного действия. КПД ряда последовательно соединенных механизмов, совокупности параллельно соединенных  механизмов.

4.1.7. Уравновешивание вращающихся масс. Статическая и динамическая балансировка.

4.1.8. Исследование движения машинного агрегата с учетом упругости звеньев. Динамическая модель машинного агрегата.

4.1.9. Вибронагружение машин. Источники колебаний. Влияние вибрации на технические объекты и человека.

4.1.10. Основные методы виброзащиты. Демпфирование колебаний. Основные схемы активных виброзащитных систем.

4.2. Трение в кинематических парах.

4.2.1. Виды и характеристики внешнего трения. Трение скольжения, трение качения. Понятие о коэффициентах трения скольжения и качения. Угол, конус и круг трения.

4.2.2. Трение в поступательных кинематических парах. Трение в клинчатом ползуне. Привести примеры использования эффекта клинчатого ползуна в машинах.

4.2.3. Трение при движении материального тела по наклонной плоскости при подъеме и опускании груза. Явление самоториожения. КПД наклонной плоскости.

4.2.4. Трение в винтовой кинематической паре. Момент трения. КПД винтовой пары.

4.2.5. Трение во вращательной кинематической паре. Трение в цапфах.

4.2.6. Трение в пятах. Трение в кольцевой пяте.

4.2.7. Трение гибкой нити о неподвижный барабан. Формула Эйлера для подъема и опускания груза. Использование формулы Эйлера в технике.

4.2.8. Трение качения. Перемещение груза на катках.

4.2.9. Трение перемещения груза на колесах с учетом трения в цапфах и качения по рельсам.

4.2.10. Основы жидкостного трения.

# Таблица номеров контрольных вопросов

# (номер варианта соответствует двум последним цифрам учебного шифра

# зачетной книжки студента)

| № вар. | Номера вопросов | № вар. | Номера вопросов |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1.1 | 2.6 | 3.0 | 4.1.3 | 4.2.8 | 50 | 1.5 | 2.7 | 3.2 | 4..1.8 | 4.2.3 |
| 01 | 1.0 | 2.1 | 3.4 | 4.1.9 | 4.2.9 | 51 | 1.2 | 2.2 | 3.9 | 4.1.9 | 4.2.9 |
| 02 | 1.2 | .2.9 | 3.4 | 4.1.7 | 4.2.1 | 52 | 1.3 | 2.9 | 3.9 | 4.1.1 | 4.2.7 |
| 03 | 1.9 | 2.2 | 3.3 | 4.1.8 | 4.2.6 | 53 | 1.7 | 2.4 | 3.4 | 4.1.6 | 4.2.8 |
| 04 | 1.3 | 2.7 | 3.9 | 4.1.3 | 4.2.2 | 54 | 1.9 | 2.5 | 3.6 | 4.1.2 | 4.2.3 |
| 05 | 1.8 | 2.0 | 3.2 | 4.1.2 | 4.2.3 | 55 | 1.4 | 2.8 | 3.9 | 4.1.3 | 4.2.2 |
| 06 | 1.4 | 2.6 | 3.1 | 4.1.0 | 4.2.5 | 56 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 4.1.5 | 4.2.0 |
| 07 | 1.7 | 2.5 | 3.0 | 4.1.1 | 4.2.8 | 57 | 1.3 | 2.1 | 3.8 | 4.1.8 | 4.2.1 |
| 0.8 | 1.5 | 2.3 | 3.5 | 4.1.9 | 4.2.9 | 58 | 1.1 | 2.1 | 3.9 | 4.1.9 | 4.2.9 |
| 09 | 1.6 | 2.4 | 3.8 | 4.1.4 | 4.2.5 | 59 | 1.4 | 2.9 | 3.7 | 4.1.5 | 4.2.4 |
| 10 | 1.9 | 2.1 | 3.4 | 4.1.8 | 4.2.6 | 60 | 1.7 | 2.7 | 3.2 | 4.1.6 | 4.2.8 |
| 11 | 1.1 | 2.4 | 3.5 | 4.1.7 | 4.2.7 | 61 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 4.1.7 | 4.2.7 |
| 12 | 1.0 | 2.2 | 3.6 | 4.1.4 | 4.2.5 | 62 | 1.6 | 2.0 | 3.1 | 4.1.5 | 4.2.4 |
| 13 | 1.4 | 2.7 | 3.8 | 4.1.3 | 4.2.7 | 63 | 1.8 | 2.3 | 3.4 | 4.1.7 | 4.2.3 |
| 14 | 1.7 | 2.2 | 3.4 | 4.1.6 | 4.2.0 | 64 | 1.5 | 2.4 | 3.3 | 4.1.0 | 4.2.6 |
| 15 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 4.1.5 | 4.2.4 | 65 | 1.9 | 2.0 | 3.6 | 4.1.4 | 4.2.5 |
| 16 | 1.5 | 2.6 | 3.9 | 4.1.1 | 4.2.5 | 66 | 1.1 | 2.7 | 3.6 | 4.1.5 | 4.2.1 |
| 17 | 1.8 | 2.1 | 3.2 | 4.1.0 | 4.2.3 | 67 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 4.1.3 | 4.2.0 |
| 18 | 1.6 | 2.3 | 3.9 | 4.1.2 | 4.2.4 | 68 | 1.4 | 2.5 | 3.7 | 4.1.4 | 4.2.2 |
| 19 | 1.2 | 2.8 | 3.1 | 4.1.9 | 4.2.6 | 69 | 1.3 | 2.3 | 3.1 | 4.1.6 | 4.2.9 |
| 20 | 1.4 | 2.1 | 3.7 | 4.1.0 | 4.2.7 | 70 | 1.8 | 2.5 | 3.4 | 4.1.7 | 4.2.0 |
| 21 | 1.7 | 2.6 | 3.2 | 4.1.7 | 4.2.5 | 71 | 1.5 | 2.1 | 3.0 | 4.1.5 | 4.2.7 |
| 22 | 1.8 | 2.8 | 3.2 | 4.1.4 | 4.2.2 | 72 | 1.9 | 2.8 | 3.3 | 4.1.2 | 4.2.4 |
| 23 | 1.1 | 2.3 | 3.8 | 4.1.0 | 4.2.0 | 73 | 1.6 | 2.2 | 3.1 | 4.1.0 | 4.2.0 |
| 24 | 1.2 | 2.6 | 3.4 | 4.1.7 | 4.2.4 | 74 | 1.7 | 2.9 | 3.5 | 4.1.4 | 4.2.7 |
| 25 | 1.0 | 2.7 | 3.5 | 4.1.2 | 4.2.7 | 75 | 1.6 | 2.6 | 3.7 | 4.1.1 | 4.2.2 |
| 26 | 1.8 | 2.2 | 3.6 | 4.1.8 | 4.2.0 | 76 | 1.2 | 2.1 | 3.6 | 4.1.0 | 4.2.8 |
| 27 | 1.6 | 2.5 | 3.9 | 4.1.1 | 4.2.9 | 77 | 1.4 | 2.3 | 3.2 | 4.1.9 | 4.2.1 |
| 28 | 1.3 | 2.8 | 3.8 | 4.1.3 | 4.2.2 | 78 | 1.8 | 2.6 | 3.8 | 4.1.2 | 4.2.3 |
| 29 | 1.9 | 2.3 | 3.0 | 4.1.2 | 4.2.7 | 79 | 1.7 | 2.1 | 3.3 | 4.1.7 | 4.2.2 |
| 30 | 1.2 | 2.7 | 3.9 | 4.1.3 | 4.2.5 | 80 | 1.6 | 2.9 | 3.6 | 4.1.5 | 4.2.3 |
| 31 | 1.9 | 2.4 | 3.7 | 4.1.2 | 4.2.8 | 81 | 1.1 | 2.2 | 3.2 | 4.1.8 | 4.2.2 |
| 32 | 1.1 | 2.2 | 3.8 | 4.1.0 | 4.2.1 | 82 | 1.7 | 2.8 | 3.0 | 4.1.1 | 4.2.0 |
| 33 | 1.2 | 2.4 | 3.0 | 4.1.6 | 4.2.6 | 83 | 1.0 | 2.4 | 3.1 | 4.1.6 | 4.2.6 |
| 34 | 1.0 | 2.9 | 3.1 | 4.1.1 | 4.2.1 | 84 | 1.8 | 2.7 | 3.7 | 4.1.1 | 4.2.1 |
| 35 | 1.6 | 2.5 | 3.5 | 4.1.9 | 4.2.8 | 85 | 1.5 | 2.5 | 3.3 | 4.1.8 | 4.2.9 |
| 36 | 1.7 | 2.3 | 3.7 | 4.14 | 4.2.9 | 86 | 1.3 | 2.2 | 3.0 | 4.1.9 | 4.2.4 |
| 37 | 1.9 | 2.7 | 3.1 | 4.1.5 | 4.2.4 | 87 | 1.2 | 2.0 | 3.8 | 4.1.4 | 4.2.5 |
| 38 | 1.4 | 2.4 | 3.9 | 4.1.5 | 4.2.5 | 88 | 1.9 | 2.9 | 3.3 | 4.1.5 | 4.2.5 |
| 39 | 1.5 | 2.2 | 3.5 | 4.1.0 | 4.2.6 | 89 | 1.1 | 2.8 | 3.7 | 4.1.6 | 4.2.0 |
| 40 | 1.3 | 2.6 | 3.3 | 4.1.9 | 4.2.6 | 90 | 1.0 | 2.5 | 3.1 | 4.1.6 | 4.2.9 |
| 41 | 1.8 | 2.9 | 3.2 | 4.1.3 | 4.2.0 | 91 | 1.6 | 2.7 | 3.4 | 4.1.9 | 4.2.3 |
| 42 | 1.4 | 2.0 | 3.4 | 4.1.4 | 4.2.3 | 92 | 1.5 | 2.1 | 3.9 | 4.1.3 | 4.2.4 |
| 43 | 1.5 | 2.8 | 3.5 | 4.1.2 | 4.2.0 | 93 | 1.3 | 2.4 | 3.6 | 4.1.0 | 4.2.2 |
| 44 | 1.6 | 2.1 | 3.5 | 4.1.8 | 4.2.7 | 94 | 1.1 | 2.9 | 3.0 | 4.1.7 | 4.2.8 |
| 45 | 1.2 | 2.3 | 3.6 | 4.1.8 | 4.2.4 | 95 | 1.7 | 2.0 | 3.7 | 4.1.4 | 4.2.8 |
| 46 | 1.9 | 2.6 | 3.5 | 4.1.2 | 4.2.6 | 96 | 1.6 | 2.8 | 3.6 | 4.1.6 | 4.2.2 |
| 47 | 1.1 | 2.0 | 3.0 | 4.1.1 | 4.2.6 | 97 | 1.5 | 2.9 | 3.8 | 4.1.6 | 4.2.1 |
| 48 | 1.0 | 2.8 | 3.4 | 4.1.3 | 4.2.8 | 98 | 1.2 | 2.5 | 3.2 | 4.1.8 | 4.2.3 |
| 49 | 1.8 | 2.4 | 3.3 | 4.1.7 | 4.2.1 | 99 | 1.0 | 2.6 | 3.6 | 4.1.1 | 4.2.7 |